## Slide 1: Infrared Sensor and Servo

## Slide 2: Outline
Review
Infrared sensor (IR)
Servo

## Slide 4: Reset
RST (9)
+5V
10K
1OuF

## Slide 5
由訊號產生器產生頻率為5V、10HZ的方波，輸入P1的第1個接角，若輸入的電壓由0 =>5 V，將P2的數字+1

## Slide 6
ORG 0
LOOP:
MOV A, P1
ANL A, #00000001B
CJNE A, #00000000B, LOOP
L2:
MOV A, P1
ANL A, #00000001B
CJNE A, #00000001B, L2
DEC P2
JMP LOOP
END

## Slide 7
ORG 0
LOOP:
JB P1.0, $ ; JMP BIT
JNB P1.0, $ ; JMP NOT BIT
INC P2
JMP LOOP
END

## Slide 8: IR sensor
發射器
  藍色
接收器
  透明

## Slide 9: IR sensor

## Slide 10: IR sensor
選擇適當的電阻(約500k ~ 7.8M歐姆)使產生的分壓範圍超過2.5V
分壓 > 2.5V 經過OP可以得到輸出5V
分壓 < 2.5V 經過OP可以得到輸出0V
分壓 = 2.5V 沒這麼巧一直在2.5V…

## Slide 11
運算放大器(OP)
  比較器
  Buffer
  放大器

## Slide 12
運算放大器(OP)
5V
0.9V
0V
3.7V

## Slide 13
LM324
  http://www.alldatasheet.com

## Slide 14: Servo Motor
Input Signal：
Period：16～23 ms
Pulse：
  0.8 ms -90°
  1.5 ms 0°
  2.2 ms +90°

## Slide 15: Servo Motor

## Slide 16: 指令
ORG 0
LOOP:
SETB P1.3 ; P1.3 = 1
CLR P1.3 ; P1.3 = 0
CPL P1.2 ; P1.2 = !P1.2
JMP LOOP

## Slide 17: Lab
將一對紅外線組訊號經過OP接到P1.3，並且根據訊號控制P2.6的LED燈
在P2.0產生PWM方波(用示波器檢查)
由P1.0及P1.1控制SERVO四種不同角度
由兩對紅外線訊號控制SERVO四種不同角度