## Slide 1: Relay and Motor control

## Slide 2: Outline
Review
Relay
Mortor Control

## Slide 3: IR Circuit

## Slide 4: IR sensor
選擇適當的電阻(約500k ~ 7.8M歐姆)使產生的分壓範圍超過2.5V
分壓 > 2.5V 經過OP可以得到輸出5V
分壓 < 2.5V 經過OP可以得到輸出0V
分壓 = 2.5V 沒這麼巧一直在2.5V…

## Slide 5: Servo Motor
Input Signal：
Period：16～23 ms
Pulse：
  0.8 ms -90°
  1.5 ms 0°
  2.2 ms +90°

## Slide 6: Servo Motor

## Slide 7: Relay 繼電器
以電磁鐵通電與否 ,吸附接點導通或切斷電路
以小電流或電壓控制較大電流或電壓的電器設備
通電
5V
0V

## Slide 8: Motor Control
以Relay作為直流馬達轉動的開關
0 V
3 V
Motor

## Slide 9: Motor Control – 光耦合
使用目的：
  將大電源(馬達電源)與小電源(IC電源)分開，以避免互相干擾。
  使繼電器運作較穩定

## Slide 10: Motor Control – 達靈頓
使用目的：
  放大訊號的電流，以使繼電器的線圈運作
Output
Input

## Slide 11: Motor Control - 8051
以8051控制馬達轉動

## Slide 12: Lab
用P1.0及P1.1控制馬達正反轉，當只有P1.0=0V時馬達正轉，只有P1.1=0V時馬達反轉，兩隻腳皆為0V或5V時馬達停止轉動。
用Timer計算時間，每隔5秒將馬達反向運轉一次
專題分組