## Slide 1: 8051的通訊

## Slide 2: Outline
非同步串列傳輸(UART)
8051與電腦的通訊
DEMO 的題目
參觀光華

## Slide 3: 數位傳輸的類別
(1.1)同步
(1.2)非同步
是否看同一個震盪器

## Slide 4: 數位傳輸的類別
(2.1)串列(serial)傳輸
(2.2)並列(parallel)傳輸

## Slide 5: 非同步串列傳輸
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
EX:
8051  8051
8051 PC (RS232)

## Slide 6: 8051與電腦的通訊
RS232

## Slide 7: 鮑率(Baud Rate)的介紹
每秒鐘傳送幾個bits,就是鮑率(Baud Rate)
EX:
Baud Rate=9600
代表每秒鐘傳輸9600bits

## Slide 8: 串列的資料格式

## Slide 9: 範例程式
receiving_f equ 33.0h
org 0h
jmp initial
org 0Bh
jmp timer0
org 23h
jmp serial_0
serial_0:
push Acc
jb RI, receive
TI_interrupt:
jnb receiving_f, out_trans
mov A, r1
movc A, @A+dptr
cjne A, #'#', conti_trans
clr receiving_f
jmp out_trans
conti_trans:
mov SBUF, A
inc r1
out_trans:
clr TI
pop Acc
reti

## Slide 10: 範例程式
receive:
mov A, SBUF
cjne A, #'A', out_rece
setb receiving_f
mov DPTR, #send_message
mov r1, #0
mov A, r1
movc A, @A+DPTR
mov SBUF, A
inc r1
out_rece:
clr RI
pop Acc
reti
initial:
mov SP, #60h
setb EA
setb ET0
setb ES
mov TMOD, #00100010b
mov TL1, #-6
mov TH1, #-6
setb TR1
anl pcon, #01111111b
mov scon, #01010000b
mov TL0, #-92
mov TH0, #-92
mov r1, #0
setb TR0
clr receiving_f

## Slide 11: 範例程式
start:
jmp start
timer0:
push Acc
exit:
pop Acc
reti
send_message:
db 'H','e','l','l','o','!',' ','W','o','r','l','d','!',10,13,'#'
END

## Slide 12: DEMO

## Slide 13: 訓練營DEMO的題目
作一台能沿著黑線走的車子
Deadline
下星期二的下午

## Slide 14: DEMO 上台報告
材料
原理
電路圖
程式架構
遇到困難
照片、影片

## Slide 15: 參觀光華之前
分組的名單
報帳上限
已經有的材料
8051
車子底盤
要買的材料
IC腳座
電路板